PANNEAU ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE

SOPRA-XPS

(Devis pour mur hors sol)

Ce document fournit des informations techniques concernant les matériaux et les méthodes d’installation pour les panneaux d’isolant de polystyrène extrudé SOPRA-XPS pour mur hors sol.

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB WWW.SOPREMA.CA POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FICHES TECHNIQUES, DES DEVIS ET DES DÉTAILS.

# GÉNÉRALITÉS

## DESCRIPTION

### Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et l'équipement requis pour effectuer l'installation de l’isolation pour les systèmes de murs hors sol. Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et l'équipement requis pour compléter l'installation du système complet des revêtements à base d’époxyde spécifiés dans cette section, y compris les accessoires.

## EXIGENCES DE PERFORMANCE

### Fournir des panneaux isolants de polystyrène extrudé qui répondent aux exigences de la norme CAN/ULC-S701.1 type 3.

### Installer les panneaux isolants de manière à ce qu'ils s'adaptent aux mouvements des matériaux et des éléments structurels du bâtiment.

### Assurer la continuité de l’isolation en complémentarité avec les matériaux décrits dans les sections connexes.

## RÉFÉRENCES

### CAN/ULC S-701.1: Norme sur l’isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie

### CAN/ULC-S102.2: Standard method of test for surface burning characteristics of building materials and assemblies

### ASTM C203: Standard Test Methods for Beaking Load and Flexural Properties of Block-Type Thermal Insulation

### ASTM C518: Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus.

### ASTM D696: Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30 °C with a Vitreous Silica Dilatometer

### ASTM D1621: Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics

### ASTM D2126: Standard Test Method for Response of Rigid Cellular Plastics to Thermal and Humid Aging

### ASTM D2842: Standard Test Method for Water absorption of Rigid Cellular Plastics

### ASTM D2863 :Standard Test Method for Measuring the Minimum Oxygen Concentration to Support Candle-Like Combustion of Plastics (Oxygen Index)

### ASTM E96: Transmission de la vapeur d’eau des matériaux.

## OUVRAGES CONNEXES

### Division [01 00 00] [Exigences générales]

### Division [01 33 00] [Documents et échantillons à soumettre]

### Division  [03 00 00] [Béton]

### Division  [04 00 00] [Maçonnerie]

### Division  [05 40 00] [Ossature métallique façonné à froid]

### Division  [06 10 00] [Charpenterie]

### Division [07 10 00] [Hydrofugation et imperméabilisation]

### Division [07 21 00] [Isolation thermique]

### Division [07 26 00] [Pare-vapeur]

### Division [07 27 00] [Systèmes d’étanchéité à l’air]

### Division [08 50 00] [Fenêtres]

### Division [09 29 00] [Panneau de gypse]

## DOCUMENTS À SOUMETTRE

### Soumettre les fiches techniques à jour du fabricant et la documentation connexe pour l'isolant utilisé.

### Soumettre des échantillons de 600 mm x 600 mm de l’épaisseur demandée pour les matériaux d’isolant précisé dans la Section 01 33 00- Documents/ Échantillons à soumettre.

### Soumettre les dessins d’atelier conformément à la Section 01 33 00- Documents/ Échantillons à soumettre. Les dessins d’atelier doivent indiquer les dimensions et contenir une description des éléments et des dispositifs de fixation.

## QUALIFICATION DE L’ENTREPRENEUR

### Les travaux décrits dans cette section doivent être exécutés par un sous-traitant compétent comptant au moins cinq années d'expérience, y compris de l’expérience dans l’installation d’isolant.

### L’installation doit ête conforme aux directives d’installation du fabricant.

## REPRÉSENTANT DU FABRICANT

### Au début des travaux d’isolation, un représentant du fabricant des matériaux d'isolation doit être présent sur le chantier.

### L'entrepreneur devra permettre et faciliter en tout temps l'accès au chantier à tout représentant du manufacturier précédemment mentionné.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Les matériaux doivent être livrés dans l’emballage d’origine avec les informations du fabricant et la fiche signalétique.

### Manipuler les matériaux avec de l’équipement approprié.

### Entreposer les matériaux dans leur emballage d’origine et les protéger des rayons UV et de l’humidité qui pourraient causer la détérioration des matériaux.

## ASSURANCE QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Obtenir les panneaux isolants auprès d'un seul fabricant de panneaux de polystyrène extrudé, de manière à s’assurer de la compatibilité et de l’intégrité totale du système.

### Chaque panneau isolant doit être étiqueté avec le nom du fabricant, le nom de marque du produit et les exigences.

## GARANTIES

### Le fabricant des produits d’étanchéité fournira un document écrit et signé, émis au nom propriétaire, certifiant que les produits seront conformes aux caractéristiques physiques publiées par le fabricant pour une période de 10 ans à compter de la date de fin d’installation des matériaux. Aucune lettre du fabricant modifiant sa garantie standard ne sera acceptée; le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

# PRODUITS

## FABRICANT DE L’ISOLATION :

### SOPREMA CANADA INC

### 1688 Jean-Berchmans-Michaud

### Drummondville, QC, J2C 8E9

### Site internet : www.soprema.ca

## ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

### Panneau isolant thermique de polystyrène extrudé rigide, avec bords droits sur les quatre côtés, avec des rainures sur les 2 côtés les plus long ou avec des bords à feuillure sur les deux côtés ou les quatre côtés. Il est composé de mousse à cellules fermées. Le panneau isolant de polystyrène extrudé est fabriqué à 69% de matières recyclés et avec une formulation optimisée ne contenant aucun gaz CFC, HCFC et HFC-134a. De plus, cette formule ne présente aucun potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone et possède un très faible potentiel de réchauffement planétaire de 1.

### Propriétés:

#### Épaisseur des panneaux avec bords à rainure sur 2 côtés: 	38 mm or 51 mm

#### Épaisseur des panneaux avec bords à feuillure sur 2 côtés: 	25mm, 38 mm,51 mm,

76 mm, 100 mm

#### Épaisseur des panneaux avec bords à feuillure sur 4 côtés: 	25mm, 38 mm,51 mm,

76 mm

#### Épaisseur des panneaux avec bords droits sur 4 côtés: 		25mm, 38 mm,51 mm,

76 mm

#### Résistance thermique: 					RSI = 0,88 (R = 5,0)

#### Perméance à la vapeur d’eau:					57 ng/Pa•s•m²

#### Indice de propagation de la flamme :				>25, <500

#### Stabilité dimensionnelle:   					1,5%

#### Résistance à la flexion min.:  					500 kPa (73 psi)

#### Absorption d’eau:  						0,7

#### Résistance à la compression min.:				140 kPA (20 psi)

#### Indice limite d’oxygène:  					24%

### Produit spécifié: SOPRA-XPS 20 de SOPREMA.

### [OU]

### Panneau isolant thermique de polystyrène extrudé rigide marqués et prédécoupés à tous les 400 mm (16’’) et 600 mm (24’’) et avec des bords droits sur les 4 côtés. Il est composé de mousse à cellules fermées. Le panneau isolant de polystyrène extrudé est fabriqué à 68% de matières recyclés et avec une formulation optimisée ne contenant aucun gaz CFC, HCFC et HFC-134a. De plus, cette formule ne présente aucun potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone et possède un très faible potentiel de réchauffement planétaire de 1.

### Propriétés:

#### Épaisseur des panneaux: 				40 mm, 50 mm, 61 mm, 75 mm,

#### 100 mm

#### Résistance thermique: 				RSI = 0,88 (R = 5,0)

#### Perméance à la vapeur d’eau:				57 ng/Pa•s•m²

#### Indice de propagation de la flamme :			>25, <500

#### Stabilité dimensionnelle:   				1,5%

#### Résistance à la flexion min.:  				500 kPa (73 psi)

#### Absorption d’eau:  					0,7

#### Résistance à la compression min.:			172 kPA (25 psi)

#### Indice limite d’oxygène:  				24%

### Produit spécifié: SOPRA-XPS 25 CW de SOPREMA.

# EXÉCUTION DES TRAVAUX

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### Vérifier que les surfaces sont planes, solides, sèches, propres et exemptes d'huile, de graisse ou de tout autre contaminant. Ne pas appliquer de panneaux isolants sur un substrat humide ou mouillé.

### Avant le début des travaux, vérifier que les panneaux isolants et les matériaux adjacents sont compatibles et prêts pour qu’on y appose l’isolant. Produire un rapport écrit décrivant les conditions pouvant être nuisibles pour l’exécution des travaux dans cette section. L’installation ne doit pas débuter tant que toutes les conditions insatisfaisantes n’ont pas été corrigées.

### Vérifier que les panneaux isolants sont secs et non endommagés avant de les installer. Aucun panneau endommagé ne doit être installé.

### Les panneaux isolants doivent être tenus à l'écart et protégés adéquatement des flammes nues et des sources de chaleur intense pendant la manipulation et l'installation.

### La période de mûrissement du béton doit être d’au moins quatorze (14) jours; le béton et les blocs de béton doivent être exempts de vides.

## INSTALLATION DE L’ISOLANT SUR LES MURS

### Installer les panneaux isolants verticalement ou horizontalement sur le mur de façon à réduire au minimum le nombre de joints. La face imprimée des panneaux isolants doit être installée directement sur le substrat.

### Placer les panneaux en décalant les joints verticaux et abouter parfaitement les panneaux les uns aux autres afin d’assurer une isolation thermique continue.

### Découper et ajuster les panneaux d’isolant autour des conduits, des éléments électriques et mécaniques, des ouvertures ou de toutes autres pénétrations.

### Arrêter l’isolant au moins 75 mm (3’’) autour des dispositifs émettant de la chaleur.

### Lorsqu’une épaisseur d’isolant supplémentaire est requise, elle doit être posée en décalant les joints verticaux et horizontaux par rapport à la première rangée d’isolant.

### Fixer mécaniquement les panneaux d’isolant sur le mur avec des ancrages spécialement conçus à cet effet. Commencer par installer les ancrages à 305 mm (12 po) au périmètre du panneau et par la suite à tous les 406 mm (16 po) centre à centre horizontalement et verticalement.

### Aux coins intérieurs et extérieurs du mur, s’assurer que les extrémités des panneaux isolants se chevauchent. Fixer chaque panneau sur le colombage le plus près.

### Dans le haut des murs, terminer l’isolant en le faisant coïncider avec la fin du panneau de support.

## PROTECTION ET NETTOYAGE

### Lorsque les travaux d’isolation sont terminés, évacuer du chantier tous les matériaux d’isolation en surplus et les rebuts.

### Protéger les panneaux isolants des dommages et des intempéries pendant la phase de construction.

### Il est recommandé de couvrir l’installation aussitôt que possible.

Note: 	SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis ces devis et ces détails en fonction de l’évolution des techniques.

-FIN DE LA SECTION-